АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24 ноября 2020 № 1589

Об оплате за содержание жилых помещений в многоквартирных домах города Сосновоборска

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновоборска,

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения в жилых помещениях в муниципальном жилищном фонде, независимо от форм собственности, в расчете на 1 квадратный метр согласно приложению № 1.

- Утвердить перечень, состав и периодичность работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, согласно приложению № 2.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий».

Глава города                                                                                       А.С. Кудрявцев

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города от 24 ноября 2020 № 1589 |
| --- | --- |

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, не принявших на их общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения в жилых помещениях в муниципальном жилищном фонде, независимо от форм собственности

| № п/п | Категории домов в зависимости от наличия или отсутствия внутридомовых инженерных систем по адресам | Единица измерения | Размер платы в рублях в месяц (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1. | Многоквартирные жилые дома, построенные до 1999 года, с наличием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и отопления, с ОПУ: | 1 кв. м общей площади жилого помещения | х | х |
| 1.1. | не оборудованные лифтом, без мусоропровода |  | 26,54 | 27,58 |
| 1.2. | не оборудованные лифтом, с мусоропроводом |  | 30,79 | 31,99 |
| 1.3. | оборудованные лифтом, с мусоропроводом |  | 31,38 | 32,61 |
| 2. | Многоквартирные жилые дома, построенные после 1999 года, с наличием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и отопления, с ОПУ: |  | х | х |
| 2.1. | не оборудованные лифтом, с мусоропроводом |  | 28,45 | 29,56 |
| 2.2. | оборудованные лифтом, с мусоропроводом |  | 29,58 | 30,74 |
| 2.3. | оборудованные лифтом, с мусоропроводом, с закрытой системой ГВС |  | 30,55 | 31,74 |

Примечание:

- Плата за содержание жилого помещения предусматривает оплату услуг, работ по управлению МКД, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД.

- Закон Красноярского края от 26.03.1998 N 2-56 "О социальной норме площади жилья на территории Красноярского края":

- 22 кв. метра общей площади жилого помещения;

- 33 кв. метра общей площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан.

# Приложение № 2

к постановлению администрации города

от 24 ноября 2020 № 1589

Перечень работ и услуг по управлению жилищным фондом, за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов |  |
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами |  |
|  | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | при выявлении нарушений, в течение 5 рабочих дней |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности |
| 2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении нарушений - восстановление работоспособности |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | не реже 1 раза в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей | не реже 1 раза в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении нарушений – в течение 1 суток |
| 3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
| 4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении повреждений и нарушений – план в течение 5 рабочих дней, восстановление работоспособности |
| 5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |
|  | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении повреждений и нарушений – план в течение 5 рабочих дней, восстановление работоспособности |
| 6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении недостатков - в течение 3 суток |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | после обильного снегопада, по мере выявления – в течение 3 суток |
|  | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении недостатков – восстановление работоспособности |
|  | Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении недостатков – восстановление работоспособности |
|  | Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении недостатков – восстановление работоспособности |
|  | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении недостатков – восстановление работоспособности |
|  | Незамедлительное устранение протечек | в течение 1 рабочего дня |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – восстановление работоспособности |
| 7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении повреждений и нарушений -восстановление работоспособности |
| 8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | постоянно |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | постоянно |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении нарушений – восстановление работоспособности |
| 9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении нарушений – восстановление работоспособности |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: |
|  | Проверка состояния внутренней отделки | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | в течение 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: |
|  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении нарушений – восстановление работоспособности |
| 12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Разработка плана восстановительных работ, а при необходимости, проведение восстановительных работ: | при выявлении нарушений |
| 13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | При выявлении засоров - незамедлительное их устранение | в течение 1 суток |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении нарушений |
| 14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |
|  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | постоянно |
|  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | при выявлении нарушений |
|  | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | при выявлении нарушений |
| 15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД, при выявлении нарушений |
| 16. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно, по мере выявления неисправности |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно, по мере выявления неисправности |
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД | постоянно, по мере выявления неисправности |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 3 часов |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | постоянно, по мере выявления неисправности |
|  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | по мере необходимости |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по окончанию ремонтно-строительных работ |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
| 17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | по мере выявления неисправности |
|  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
| 18. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД: |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, водоподкачек, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией, при выявлении неисправностей – в течение 1 суток |
|  | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | при выявлении неисправностей – в течение 1 суток |
| 19. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД: |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | в сроки установленные эксплуатационной документацией |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | в течение 1 суток |
|  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией |
| 20. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД: |
|  | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | сухая уборка - ежедневно, влажная -2 раз в месяц |
|  | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 2 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Мытье окон | 2 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
| 21. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |
|  | в зимний период |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости, в течение 1 суток |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости, в течение 1 суток |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | ежедневно |
|  | Очистка придомовой территории от наледи и льда | ежедневно |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | ежедневно |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно |
|  | в летний период |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | ежедневно |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома: | ежедневно |
|  | Уборка и выкашивание газонов: | 1 раз в летнее время |
|  | Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | по мере необходимости, но не менее 1 раза в летнее время, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества в МКД |
| 22. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | ежедневно |
| 23. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок населения: |
|  | На системах водоснабжения, теплоснабжения | в течение 30 минут после получения заявки диспетчером |
|  | На системах канализации | в течение 30 минут после получения заявки диспетчером |
|  | На системах электроснабжения | в течение 2-х часов после получения заявки диспетчером |
| 24. | Проверка состояния и при необходимости выполнения работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома |
| 25. | Управление МКД | ежедневное |